## Slide 1: Sesión 3.
Rodrigo Sepulveda R.

## Slide 2
Objetivo:
Reforzar fortalezas y acompañar en el mejoramiento de preguntas técnicas.

## Slide 3: Cronograma
Análisis de preguntas sesión 2.
Exposición contenidos asociados a sesión 2.
Resolución preguntas.
Prueba sesión 3.

## Slide 4: Análisis de preguntas sesión 2.
Asociadas en 5 áreas propias de la especialidad:
Redes inalámbricas.
Networking.
Telefonía IP.
Fibra óptica.
Cableado estructurado.

## Slide 5
REDES INALAMBRICAS

## Slide 6: Redes inalámbricas.
16. Se solicita a un técnico la instalación de un sistema inalámbrico wifi con repetidores AP, que facilite la conexión de notebooks y smartphones, limite el acceso de usuarios y active el bloqueo de aquellos no autorizados.
¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar el técnico en los dispositivos AP para administrar y controlar el acceso?

## Slide 7: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=pYac3FiD-2s

## Slide 8: Redes inalámbricas.
16. Se solicita a un técnico la instalación de un sistema inalámbrico wifi con repetidores AP, que facilite la conexión de notebooks y smartphones, limite el acceso de usuarios y active el bloqueo de aquellos no autorizados.
¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar el técnico en los dispositivos AP para administrar y controlar el acceso?

## Slide 9: Alternativas
A Configurar filtrado URL.
B Configurar en el AP seguridad WPA2.
C Configurar el filtrado por MAC en el dispositivo AP.
D Configurar las interfaces ethernet del AP en modo troncal.

## Slide 10: Redes inalámbricas.
21 Se solicita a un técnico de telecomunicaciones que revise la configuración de una red inalámbrica,
debido a que la velocidad de la red funciona de forma intermitente. El técnico decide revisar los
parámetros del router y encuentra lo siguiente:
Difusión de SSID habilitado.
Modo de red: Mixto.
Canal de transmisión: Canal 1.
Filtrado por direcciones MAC: habilitado, permitiendo solo 4 dispositivos clientes.
Modo de seguridad: WPA Personal.
Modo de encriptación: TKIP.
¿Qué acción debería realizar el técnico para que la velocidad sea estable?

## Slide 11: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=X3ykmJco-kI

## Slide 12: Redes inalámbricas.
21 Se solicita a un técnico de telecomunicaciones que revise la configuración de una red inalámbrica,
debido a que la velocidad de la red funciona de forma intermitente. El técnico decide revisar los
parámetros del router y encuentra lo siguiente:
Difusión de SSID habilitado.
Modo de red: Mixto.
Canal de transmisión: Canal 1.
Filtrado por direcciones MAC: habilitado, permitiendo solo 4 dispositivos clientes.
Modo de seguridad: WPA Personal.
Modo de encriptación: TKIP.
¿Qué acción debería realizar el técnico para que la velocidad sea estable?

## Slide 13: Alternativas
A Cambiar el SSID de la red por otro y volver a asociar a los clientes con el Access point.
B Volver a configurar el acceso por filtrado de MAC para restringir los clientes que se conectan a
la red.
C Cambiar el modo de encriptación a WPA2 Personal con encriptación AES para mejorar el nivel
de seguridad.
D Verificar la disponibilidad de canales de transmisión más desocupados y utilizar uno con menos
redes asociadas.

## Slide 14: Redes inalámbricas.
22. Lea el siguiente caso y responda.
Un técnico se encuentra configurando tres diferentes redes inalámbricas (WLAN) para el hogar en tres
casas contiguas; desea asegurar que las redes configuradas no sean afectadas por la interferencia de
una sobre otra. Para esto utiliza un router inalámbrico del estándar 802.11b (2,4 Ghz).
En este caso, ¿qué procedimiento debe realizar para minimizar las posibilidades de interferencia de
señales?

## Slide 15: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=X3ykmJco-kI

## Slide 16: Redes inalámbricas.
22. Lea el siguiente caso y responda.
Un técnico se encuentra configurando tres diferentes redes inalámbricas (WLAN) para el hogar en tres
casas contiguas; desea asegurar que las redes configuradas no sean afectadas por la interferencia de
una sobre otra. Para esto utiliza un router inalámbrico del estándar 802.11b (2,4 Ghz).
En este caso, ¿qué procedimiento debe realizar para minimizar las posibilidades de interferencia de
señales?

## Slide 17: Alternativas
A Usar los canales 1, 5 y 9, separando las redes por 4 canales de transmisión.
B Usar los canales 9, 10 y 11, ya que estadísticamente son los que menos se utilizan.
C Configurar las redes con los canales 3, 7 y 11 para cada red, separándolas de a 4 canales de
transmisión.
D Configurar una red con el canal 1, otra con el canal 6 y otra con el canal 11, separándolas de a
5 canales de transmisión.

## Slide 18: Redes inalámbricas.
23 Un técnico se encuentra instalando en un hogar, una red inalámbrica con parámetros de seguridad
avanzados (advanced wireless security).
¿Qué modo de seguridad debería configurar para establecer el mejor método de encriptación sin
necesidad de utilizar un dispositivo extra para habilitar el servicio de cifrado?

## Slide 19: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=oDHVZKqWd5Q

## Slide 20: Redes inalámbricas.
23 Un técnico se encuentra instalando en un hogar, una red inalámbrica con parámetros de seguridad
avanzados (advanced wireless security).
¿Qué modo de seguridad debería configurar para establecer el mejor método de encriptación sin
necesidad de utilizar un dispositivo extra para habilitar el servicio de cifrado?

## Slide 21: Alternativas
A Modo de seguridad WPA Personal con encriptación TKIP.
B Modo de seguridad WPA2 Personal con encriptación AES.
C Modo de seguridad WPA Enterprise con encriptación AES.
D Modo de seguridad WPA2 Enterprise con encriptación AES.

## Slide 22
NETWORKING

## Slide 23: Networking
Se necesita que los usuarios puedan acceder al servicio HTTP localizado en el servidor Web desde cualquier ubicación en Internet, no solo desde la red interna de la empresa.
¿Cuál de las siguientes opciones de configuración se debe agregar para acceder al servicio que se requiere?

## Slide 24: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=PCJHB-mfOZc

## Slide 25: Networking
Se necesita que los usuarios puedan acceder al servicio HTTP localizado en el servidor Web desde cualquier ubicación en Internet, no solo desde la red interna de la empresa.
¿Cuál de las siguientes opciones de configuración se debe agregar para acceder al servicio que se requiere?

## Slide 26: Alternativas
A En el router 2, configurar una ruta estática por defecto para la red 192.168.81.0
B En el router R1, configurar NAT para traducir una dirección en la red 209.165.100.0 /24 a la
dirección 192.168.81.10
C En el router 2, configurar DNS para resolver los URLs asignados al Servidor Web en la dirección
192.168.81.10
D En el router R1, configurar DHCP para asignar una dirección IP registrada en la red
209.165.100.0/24 para el Servidor Web.

## Slide 27: Networking
La siguiente figura muestra tres switches de acceso conectados a un switch multicapa a través de unenlace redundante.
Considerando la figura anterior, ¿de qué manera los datos pueden ser transmitidos por cada enlace del switch, evitando que spanning-tree, bloquee el enlace redundante?

## Slide 28: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=lOqRzxoByqg

## Slide 29: Networking
La siguiente figura muestra tres switches de acceso conectados a un switch multicapa a través de un enlace redundante.
Considerando la figura anterior, ¿de qué manera los datos pueden ser transmitidos por cada enlace del switch, evitando que spanning-tree, bloquee el enlace redundante?

## Slide 30: Alternativas
A Por HSRP.
B Por PortFast.
C Por Mode Trunk.
D Por EtherChannel.

## Slide 31: Networking
¿Cuál de los siguientes procedimientos se utiliza en command prompt para comprobar el
direccionamiento IP y la dirección física en un equipo terminal?
A Ingresar el comando Ping -t
B Ingresar el comando Nslookup
C Ingresar el comando Ipconfig /all
D Ingresar el comando Netstat -ano

## Slide 32: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=BfGYWwBquN8

## Slide 33: Networking
Se tiene la Red 150.100.0.0/16 y se necesita subdividir dicha red utilizando VLSM para tener una
subred en algunas de las áreas del establecimiento. Los siguientes son los requerimientos de los
usuarios:
- Telecomunicaciones = 6.000 host
- EMTP = 400 host
- UTP = 80 host
- Otras especialidades = 2.000 host
¿Cuál es la dirección de subred y broadcast que se debe asignar al área de EMTP?

## Slide 34: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=rV2h7HB1doA

## Slide 35: Networking
Se tiene la Red 150.100.0.0/16 y se necesita subdividir dicha red utilizando VLSM para tener una
subred en algunas de las áreas del establecimiento. Los siguientes son los requerimientos de los
usuarios:
- Telecomunicaciones = 6.000 host
- EMTP = 400 host
- UTP = 80 host
- Otras especialidades = 2.000 host
¿Cuál es la dirección de subred y broadcast que se debe asignar al área de EMTP?

## Slide 36: Alternativas
A 150.100.0.0 y 150.100.31.254
B 150.100.40.0 y 150.100.41.255
C 150.100.32.0 y 150.100.39.254
D 150.100.40.0 y 150.100.40.255

## Slide 37
TELEFONÍA IP

## Slide 38: Telefonía IP
18. Un técnico está configurando una red de telefonía IP, utilizando el protocolo SIP y en el terminal se observan los siguientes parámetros:
Considerando los parámetros que se muestran en la imagen, ¿cuál de los campos debe configurar el técnico para que un teléfono IP pueda mostrar su número en la red?

## Slide 39: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=w6voNJejkxY

## Slide 40: Telefonía IP
18. Un técnico está configurando una red de telefonía IP, utilizando el protocolo SIP y en el terminal se observan los siguientes parámetros:
Considerando los parámetros que se muestran en la imagen, ¿cuál de los campos debe configurar el técnico para que un teléfono IP pueda mostrar su número en la red?

## Slide 41: Alternativas
A Host.
B Codec.
C Account.
D Username.

## Slide 42: Telefonía IP
26 En la configuración de una central de telefonía IP con Elastix o Asterix se requiere que dicha central
realice llamadas hacia la red externa (PSTN) y reciba llamadas desde la red externa.
¿Cuál de los siguientes procedimientos corresponde realizar para lograr este propósito?

## Slide 43: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=VgRo3tPEiKU

## Slide 44: Telefonía IP
26 En la configuración de una central de telefonía IP con Elastix o Asterix se requiere que dicha central
realice llamadas hacia la red externa (PSTN) y reciba llamadas desde la red externa.
¿Cuál de los siguientes procedimientos corresponde realizar para lograr este propósito?

## Slide 45: Alternativas
A Crear y configurar una troncal SIP, configurar rutas entrantes (inbound routes) y configurar los
ATA (adaptador de terminal analógico).
B Crear y configurar una troncal SIP, configurar rutas entrantes (inbound routes) y configurar rutas
salientes (outbound routes).
C Crear y configurar los puertos FXS, configurar rutas entrantes (inbound routes) y configurar
rutas salientes (outbound routes).
D Crear y configurar los puertos FXS, configurar rutas entrantes (inbound routes) y configurar los
ATA (adaptador de terminal analógico).

## Slide 46
FIBRA ÓPTICA

## Slide 47: Fibra Optica
25 Observe la siguiente imagen:
¿Qué instrumento se debe ocupar para determinar las distancias en que se ubican los eventos que se muestran en la imagen?

## Slide 48: Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=OEWs3sZA-qE

## Slide 49: Fibra Optica
25 Observe la siguiente imagen:
¿Qué instrumento se debe ocupar para determinar las distancias en que se ubican los eventos que se muestran en la imagen?

## Slide 50: Alternativas
A OSA.
B OLTS.
C OTDR.
D Power meter.

## Slide 51: CABLEADO ESTRUCTURADO

## Slide 52: Cableado estructurado
19 Lea el siguiente caso y responda.
En un organismo del Estado se planifica el cambio del sistema telefónico al de telefonía IP, para esto
se implementa el sistema POE (Power Over Ethernet). Sin embargo, al conectarse los teléfonos, estos
no encienden.
¿Cuál de las siguientes opciones presenta una posible falla en este caso?
A El servidor IP se encuentra apagado o sin configuración.
B Los switches de la red no están configurados correctamente.
C El sistema de UPS no funciona correctamente.
D El cableado tiene problemas en los pines 7 y 8.

## Slide 53: Cableado estructurado
20. ¿Qué radio de curvatura se debe respetar en la instalación de los cables UTP CAT6 de un cableado
horizontal?
A 1,0 pulgada.
B 1,5 pulgadas.
C 2,0 pulgadas.
D 2,5 pulgadas.
(ANALISIS DOCUMENTO PDF)

## Slide 54: Cableado estructurado
27 Observe la imagen de un procedimiento de certificación de enlace:

## Slide 55: Cableado estructurado
¿Qué error impedirá que el instrumento realice una correcta certificación del cableado horizontal?
A La distancia del enlace total supera el máximo establecido en la norma de cableado
estructurado.
B La distancia del enlace permanente supera el máximo establecido en la norma de cableado
estructurado.
C La diferencia de categoría de los cables de red, tanto en el enlace permanente como en los
cables de conexión de los extremos.
D El instrumento de certificación está mal conectado, debiesen conectarse de manera inversa, es
decir, el lado maestro en el punto de red y el receptor en el patch panel.

## Slide 56: Resumen de conocimientos adquiridos.
Filtrado MAC, cifrado WPA2.
Protocolo NAT y Etherchannel.
Troncal SIP y configuración de teléfonos.
OTDR
Normativa de cableado estructurado.